## Slide 1
数据结构与算法课程实践（二级项目）
ISBN号识别系统的设计与开发

## Slide 2
CONTENT
项目设计方案
Project design scheme
03
项目背景
Project background
01
项目分工
Project division
02
项目测试
Project testing
04
目录

## Slide 3
PART 01
背景
项目背景
Basic principles of project content

## Slide 4
数字识别在近几十年来一直是人们研究的热点和难点，国内外有很多算法实现数字识别，目前国内外对数字识别的主要研究都是提高识别的正确率和准确率以及提高识别的速度。国内外已研究比较多的匹配方法主要分为基于图像灰度的匹配方法和基于图像特征的匹配方法。
基本介绍
项目背景
Project background
1

## Slide 5
在实际应用当中， 一般以不规则匹配对象居多，且环境的光照变化也是非常不稳定因素，因此算法设计过程中必须考虑这几个因素。典型的还有在搜索策略上进行改进的一系列方法。由于基于灰度相关的图像匹配方法，不能解决匹配对象存在旋转情况下的匹配问题，所以继续研究基于特征的图像匹配方法，主要是针对匹配对象存在旋转情况下的匹配方法。常使用的特征包括边缘、区域、曲率、面积、线交叉点、质心等，其中以边缘和区域边界最常用，它们可由边缘检测方法和图像分割方法得到。
实际应用
项目背景
Project background
1

## Slide 6
PART 02
分工
项目分工
Project division

## Slide 7
乔翱
徐远新
贾浩然
王响
字符识别部分代码的编写，报告以及PPT的编写。所有代码的汇总，报告的汇总以及PPT的汇总
字符识别部分代码的编写，报告以及PPT的编写。
字符分割部分代码的编写，报告以及PPT的编写。
图片预处理部分代码的编写，报告以及PPT的编写。
项目分工
Project division
2

## Slide 8
PART 03
设计方案
项目设计方案
Project design scheme

## Slide 9
图片预处理
字符分割
字符识别
主函数测试
对图片进行预处理，方便之后对图片的识别，预处理主要包括：图像灰度化，去噪，二值化。
先水平投影切割出ISBN号需要的上半部分，再垂直投影切割下来每个字符。
采用模板匹配法为主，划线法为辅对切割下来的图片进行识别。
调用测试文件夹里所有的图片进行识别，给出识别结果以及最后的识别正确率和准确率。
项目设计方案
Project design scheme
3

## Slide 10
图像预处理首先需要对读入的图像进行灰度化处理，目的是把24位真彩色图转化为8度灰度图，此处处理直接调用opencv封装好的函数cvtColor(src, src, COLOR_RGB2GRAY);
图像灰度化
项目设计方案
图片预处理
3
24位真彩色图
8位灰度图
灰度化处理

## Slide 11
由于图片中有黑点，黑边干扰，所以需要对图像进行去噪处理，去噪处理的方法很多：高斯滤波、均值滤波、中值滤波，通过比较优劣，我们选择了中值滤波。
medianBlur(src, src, 3);
去噪处理
项目设计方案
图片预处理
3
灰度图
去噪灰度图
去噪处理

## Slide 12
对于去噪处理后的灰度图，需要对图像进行二值化，这样图像每个点的像素只能是两个值（0和255），方便后期对图像的切割和识别。
而在二值化这一步对于阈值的确定，我们使用了两种方法，一种是使用opencv中自带寻找局部阈值的方法，
threshold(src, dst, 0, 255, CV_THRESH_OTSU);
另一种是通过迭代法寻找全局阈值。
图像二值化
项目设计方案
图片预处理
3
二值化后
去噪灰度图
二值化

## Slide 13
项目设计方案
字符切割
3
此部分为ISBN号的水平投影部分
ISBN号
将该部分水平切割下来
优化：判断水平投影的长度，如
果长度太小说明是黑边或者黑点，不进行切割
根据水平投影切割ISBN号
int Horizontal_projection(const Mat& src, Mat& roiImg)

## Slide 14
项目设计方案
字符切割
3
其中每一块黑色部分代表一个字符
根据垂直投影将字符进行分割
根据垂直投影切割每一个字符
int vertical_projection(const Mat& src, vector<Mat>& roiList)

## Slide 15
项目设计方案
字符识别
3
模板
测试数据
对于截取出来的数字，将模板与测试数据放大至相同尺寸，之后遍历图像的每一个对应像素，作差之后平方处理并求和，和最小的模板即为匹配结果
模板匹配法（主）

## Slide 16
项目设计方案
字符识别
3
像素差法由于图像的不同偶尔会导致处理之后产生一定的误差以致于识别错误，这是划线法就是最好的辅助选择。
划线法统计划线与图像的交点，产生一套特殊的模板用来区分像素差法产生的易错结果。
划线法（辅）

## Slide 17
PART 04
测试
项目测试
Project testing

## Slide 18
项目测试
准备阶段
4
部分测试数据
部分模板样例

## Slide 19
项目测试
运行测试时
4
识别每一个图片的时候，先给出待识别的样本文件名，然后给出识别结果。
正确则提示√，正确数量加一；错误则给出×，正确数量不变。

## Slide 20
项目测试
运行结果
4
待所有图片识别完毕，给出测试样本数量及正确识别个数。
之后输出本次测试的识别正确率和识别准确率。

## Slide 21
愿你在热爱的道路上笔直前行
感谢观看